## Slide 1: Oriented FAST
2016010873 박정욱

## Slide 2: 목차
Features from Accelerated Segment Test
부족한 부분
Oriented FAST

## Slide 3: Features from Accelerated Segment Test
기존에도 SIFT, Harris, SUSAN 등 고성능 특징 검출기들이 있음
하지만 이들은 SLAM 등의 실시간 처리에 쓰이기엔 너무 ‘계산 집약적’
  계산 집약적 문제 : 컴퓨터로 해결하기에 시간과 자원이 너무 많이 드는 문제
특수한 경우가 아니라면 실시간 처리가 불가능하다고 알려져있음
  별도의 하드웨어 처리가 거의 필수적
  GPU, FPGA(Field Programmable Gate Array), DSP(Digital Signal Processor), etc.…
실시간 처리를 위한 새로운 특징 검출기가 필요해짐!

## Slide 4: Features from Accelerated Segment Test
번역해보자면 “가속화한 세그먼트 검사로부터의 특징”
이름에 맞게, 특징을 검출할 때 영상의 특정 부분에 대해 가속화된 검사를 진행함
기존의 SIFT와 Harris는 화소 강도의 순간변화율을 이용하는 방법론임
  화소 강도 :